МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

Отчёт лабораторной работы №3.3

по метрологии

## Тема: “ Измерение постоянного напряжения методом компенсации ”

Выполнил:

Москва, 200_ г.

## Работа №3.3. Измерение постоянного напряжения методом компенсации

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с компенсационным методом измерения постоянного напряжения. Получение сведений о погрешностях измерения напряжения компенсационным методом. Знакомство с компенсаторами (потенциометрами) постоянного тока

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться с теорией и заданием;

- Запустить лабораторную работу 3.3 в программном обеспечении LabView;

- Ознакомиться со стендом измерений и приборами;

- Вычислить плечи делителя напряжений K=1:100 и R=100кОм.

- На стенде настроить рабочие токи (установить на ноль)

- Установить на выходе УИП напряжение.

- Компенсировать с помощью потенциометра это напряжение и зафиксировать результат.

- Повторить пункты 6-7 пять раз для разных значений напряжения

- Подготовить отчёт

- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ

При использовании компенсатора (потенциометра) реализуется разновидность метода сравнения, известная как нулевой метод измерений. При использовании этого метода измеряемая величина одновременно или периодически сравнивается с мерой, и результирующий эффект воздействия этих величин на устройство сравнения доводится до нуля.

При выполнении измерений с помощью потенциометра измеряемая величина, сравнивается с мерой, в качестве которой выступает образцовое компенсирующее напряжение, создаваемое регулируемым источником образцового напряжения. В электрической схеме этот источник включается встречно с источником измеряемого напряжения.

4. СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТИРИСТИКАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Компенсатор (потенциометр) постоянного тока.

Диапазон измерения постоянной ЭДС и постоянного напряжения от 0 до 111.10 мВ

Регулировка компенсирующего напряжения осуществляется ступенчато четырьмя декадными переключателями с минимальным шагом дискретности 0.01 мВ.

2. Магазин сопротивлений

3. Универсальный источник питания.

Внутреннее сопротивление не более 0.3 Ом. Максимальная величина выходного тока до 2А. Выходное напряжение в диапазоне от 0 до 30В.

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Электрическая схема потенциометра постоянного тока

Схема, поясняющая принцип работы потенциометра

Схема подключения потенциометра для расширения пределов измерения

Схема соединения приборов на стенде