МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

Отчёт лабораторной работы №3.4

по метрологии

## Тема: “ Измерение переменного электрического напряжения”

Выполнил:

Москва, 200_ г.

## Работа №3.4. Измерение переменного электрического напряжения

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение навыков измерения переменного электрического напряжения. Ознакомление с особенностями влияния формы и частоты измеряемого напряжения на показания средств измерений. Приобретение представления о порядке работы с электроизмерительными приборами при измерении переменного напряжения.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться с теорией и заданием;

- Запустить лабораторную работу 3.4 в программном обеспечении LabView;

- Ознакомиться со стендом измерений и приборами;

- Используя осциллограф в качестве индикатора, определите в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц зависимость показаний электромагнитного, электродинамического и электронного вольтметров от частоты измеряемого переменного напряжения

- Исследовать зависимость показаний электромагнитного, электродинамического и электронных вольтметров от формы измеряемого напряжения.

- Построить графики зависимости показаний вольтметров различных систем от частоты измеряемого напряжения.

- Подготовить отчёт

- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ

Модели электромагнитного и электродинамического вольтметров, а также вольтметра с амплитудным детектором используются при моделировании процесса прямых измерений действующего значения переменного электрического напряжения синусоидальной формы методом непосредственной оценки.

Модели электронных аналоговых милливольтметров средневыпрямленного и среднеквадратического значения используются при моделировании процесса прямых измерений соответственно средневыпрямленного и среднеквадратического значения напряжения в цепях переменного тока синусоидальной и искаженной формы методом непосредственной оценки.

4. СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТИРИСТИКАХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

- Электронный аналоговый вольтметр. Модель проградуирована в среднеквадратических значениях. Диапазон измерения напряжения (в режимах постоянного и переменного токов) от 100мВ до 300В. Диапазон частот от 10Гц до 100МГц. Класс точности 2.5

- Электромагнитный вольтметр. Для измерения напряжения синусоидальной формы. Пределы измерения 0.3, 1, 3 или 15В. Диапазон частот от 20Гц до 1кГц. Класс точности 0.5

- Электродинамический вольтметр. Для измерения напряжения синусоидальной формы. Пределы измерения 3В или 30В. Диапазон частот от 20Гц до 5кГц. Класс точности 0.2

- Электронный аналоговый милливольтметр среднеквадратического значения. Диапазон измеряемого напряжения переменного тока от 1мВ до 300В. Диапазон частот от 10Гц до 10МГц. Приведённая основная погрешность меньше 0.5%

- Электронный аналоговый милливольтметр средневыпрямленного значения. Диапазон измеряемого напряжения переменного тока от 1мВ до 300В. Диапазон частот от 10Гц до 10МГц. Приведённая основная погрешность меньше 0.5%

- Электронный осциллограф.