МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (ТУ)

Факультет: Кибернетики

Кафедра: Биомедицинская Электроника

Дисциплина: “Методы обработки биомедицинских сигналов и данных”

Отчёт по лабораторным работам №5 и №6

“ЛЕЧЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЫ И СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ”

Работу выполнили студент:

_______________________

Проверил преподаватель:

Мейзеров Е.Е. ________________________

МОСКВА 200_

“ЛЕЧЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЫ И СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ”

Приборы и принадлежности:

- АРМ “ПЕРЕСВЕТ”

- Терминал МИЛ-терапии

- PC-SCOPE – осциллограф с ПО PC Lab 2000

- ПК

Цель работы:

Изучение параметров лечебного воздействия терапевтических модулей (“квантовая терапия” и “электротерапия”) комплекса АРМ-ПЕРЕСВЕТ

Задачи работы:

- Ознакомится с медицинским назначением и функциональным применением программы Квантовая терапия.

- Изучить характеристики сигналов в режиме Магнито-инфракрасной лазерной (МИЛ) терапии

- Ознакомиться с медицинским назначением и функциональным применением программы Электротерапия

- Исследовать характеристики сигналов в режиме Электротерапия

Лабораторные задания

- В руководстве по эксплуатации Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ” найдите раздел “Программа МИЛ-терапия. Руководство пользователя” и освойтесь с программой “МИЛ-Терапия” прибора АРМ-Пересвет (программным интерфейсом, уясните назначение режимов меню, подменю, кнопок панели инструментов)

- Уясните технические характеристики лечебного терминала прибора АРМ-Пересвет, указания мер безопасности и условия эксплуатации, порядок работы и вопросы технического обслуживания.

- Подготовьте комплекс АРМ-Пересвет к работе:

- Подсоедините прибор АРМ-Пересвет к компьютеру, установите электронный ключ

- Подсоедините необходимые электроды и переходники к соответствующим гнёздам прпибора, включите прибор

- Выберите метод диагностики по Фоллю и запустите соответствующее программное обеспечение, выполните необходимые настройки

- В руководстве по эксплуатации Комплекса найдите раздел “Программа Пересвет-Фолль. Руководство пользователя”, веберите пункт – 16.Блок Электротерапия. Освойтесь с программой (программным интерфейсом, уясните назначение режимов меню, подменю, кнопок панели инструментов).

- Уясните технические характеристики Блока Электротерапии, его назначение, устройство, органы управления и визуализации режимов работы.

4.  Подготовьте приставку PC-LAB 2000 к работе:

- Подсоединитие приставку к компьютеру, выполните необходимые настройки

- Ознакомьтесь с руководством пользователя и освойтесь с программой (программным интерфейсом, уясните назначение режимов меню, подменю, кнопок панели инструментов)

Назначение лечебного терминала:

Оздоровление организма, лечение различных заболеваний.

Виды лечебного воздействия:

МИЛ-терапия оказывает энергоинформационные воздействия.

- Магнитным полем (постоянный магнит). Резонанскное воздействие, навязывание биоритмов.

- Инфракрасным излучением (ИК-диоды). Проникает на 60-70 мм в ткани. Осуществляет прогрев тканей.

- Лазерное излучение (низкоэнергетически He-Ne лазер). Проникает на 1-2 мм.

Возникают следующие реакции в ответ на воздействия:

- Местные (улучшение микроциркуляции крови => противовоспалительные реакции)

- Сегментарная (на сегменты спинного мозга)

- Общие генерализованные реакции.

Технические характеристики базовой модели лечебного терминала:

- Длина волны, мкм

  - Лазерного излучения ……..0.89 +- 0.06

  - Широкополосного ИК-излучения ……..0.86 – 0.96

  - Красного видимого излучения…………. 0.6 – 0.75

- Средняя суммрная мозность лазерного излучения при частоте 5000Гц и широкополосного инфракрасного излучения в выходной плоскости   лечебного терминала (регулируемая)……..0 – 12 мВт

- Импульсная мощность лазерного излучения, Вт, ……..не менее 0-4

- Импульсная мощность широкополосного ИК-излучения, мВт, …….. не менее 120

- Мощность излучения красного видимого излучения, мВт, …….. не более 4

- Частота повторения, Гц импульсного лазерного излучения, импульсного широкополоного ИК-излучения

  - постоянная 5, 50, 1000, 5000,

  - переменная в диапазоне 1 – 250

  - импульсов красного видимого излучения: 2

- Магнитная индукция, мТл, не менее 35

- Время излучения, мин 1, 2, 5 или 10

- Площадь выходного отверстия терминала, 4 см2

- Питание аппарата - от сети переменного тока

  - напряжение, В…………… 220+10%

  - частота, Гц …………… 50,60

- Время установления рабочего режима терминала с момента включения питания, с, не более 30

- Мощность, потребляемая от сети, Вт, …………не более 20

- Масса, кг…………… 2,1

- Габаритные размеры, мм…………… 260x165x90

- Аппарат   имеет   световую   и   звуковую   сигнализации режимов включения и выключения излучающего терминала и окончания процедуры.

- Наружная поверхность аппарата устойчива к дезинфекции 3% раствором    перекиси    водорода    по    ГОСТ    177-88    с добавлением 0.5%   моющего средства типа "Лотос", "Астра" по ГОСТ 25644-83.

- Аппарат в  процессе эксплуатации,  транспортировании и хранении устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

- Средняя  наработка на отказ, час, не менее…………… 4000

- Средний срок службы аппарата, лет, не менее…………… 5

- 3.20  Гарантийный срок службы, мес ……………  12

- 3.21  Гарантийный срок хранения, мес…………… 6

- 3.22   Электробезопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс зашиты II, тип В.

- 3.23  По степени лазерной безопасности аппарат соответствует классу II по ГОСТ Р 50723-94 и СНИП №5804-91.

Устройство:

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Электроды:

Программное обеспечение:

Форма импульса:

- Меандр (-)

- Меандр (+)

- Меандр (+/-)

- Синусоида

- Спайк-волна (-)

- Спайк-волна (+)

- Экспонента (+)

- Экспонента (-)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ (приставка PC-LAB 2000)

Назначение приставки PC-LAB 2000:

Исследование электрических сигналов, генерируемых какими-либо устройствами (генераторами). Например, сравнение генерируемого сигнала с выходным после усиления или после воздействий сопротивлений или ёмкостей.

Технические характеристики и устройство:

1– Коннекторы входов

2 – Дополнительный триггерный вход

3 – Светодиодный индикатор питания

4 – Коннектор для подключения питания

5 – Параллельный порт для подключения к компьютеру

6 – Коннектор для калибровки

Входы: 2 канала, 1 внешний триггерный вход

Входное сопротивление: 1 МОм, 30 пФ

Диапазон регистрируемых частот: 0-50 Гц (± 3дБ)

Максимальное входное напряжение: 100В (переменное+постоянное)

Входные коннекторы: постоянного, переменного токов и земля

Оптическое изолирование от копмьютера

Напряжение источника: 9-10В / 1000мА

Программное обеспечение:

1 – экран вывода сигнала

2 – выбор уровня напряжений для каналов или автонастройка

3 – уровень

4 – выбор границ вывода 
5 – выбор канала

6 – включение тригера

7 - запуск

8 – выбор временной развёртки

Порядок записи результатов измерений в файл:

- Получить измерения

- Расставить метки

- Сохранить как BMP-рисунок